## Slide 1: Napojení změny na dosavadní hranici - § 81 odst. 3
Jan Kmínek
Praha, 25.4.2017

## Slide 2: Účel změny
Dokument „Postupy při vytyčování hranic pozemků (2015)“
  V případě potřeby umístíme pro OMaK na SharePoint.
  Jeden ze závěrů zněl: „Umožnit provést upřesnění v případě, že bylo vlastníkům, nepřítomným na seznámení s výsledkem vytyčení, prokazatelně doručeno oznámení o záměru zpřesnění hranice a vlastníci ve stanovené lhůtě nevznesli žádné námitky.“
  Bylo rozhodnuto o tom, že uvedené je realizovatelné novelou katastrální vyhlášky i bez změny katastrálního zákona, avšak výhradně u bodů napojení nové hranice v případě dělení pozemků s existující rozhradou.
  Tato úvaha vychází z toho, že listinou dokládající shodu vlastníků, požadovanou dle § 50 odst. 1 písm. a) KatZ, je obsah ZPMZ, ze kterého vyplývá, že vlastník byl vyrozuměn a neprojevil nesouhlas.
  KatZ nevyžaduje výslovně „projev vůle vlastníků“. Obdobně jako u zpřesnění u bytových domů (§ 35 odst. 2) je zde doložena shoda vlastníků zprostředkovaně osobou, která shodu dotazem ověřila.

## Slide 3: Účel změny
V případě trvale označené hranice pozemku je předpokládáno, že vlastník zná situaci v terénu a může na zaslané vyrozumění odpovídajícím způsobem reagovat.
V případě vytyčení bodu napojení na neoznačené hranici pozemků nelze „tichý souhlas“ aplikovat. Pro takové případy existuje souhlasné prohlášení.

## Slide 4: Účel změny
Dosavadní postup
kk8
kk8
kk8
kk8
kk8
kk8

## Slide 5: Účel změny
54/3
54/2
55
53/3
Problematika napojení změny na dosavadní hranici je odvěkým problémem, zvláště pak v případě různých přesností. Požadavek na evidování skutečného užívání a právního stavu staví KN do schizofrenní situace.

## Slide 6: § 81 odst. 3 - rozbor
Není-li bod na dosavadní vlastnické hranici, ze kterého nová hranice při dělení pozemku vychází, označen v terénu trvalým způsobem ani není číselně vyjádřen, vytyčí se postupem podle ustanovení této vyhlášky o vytyčování hranic pozemků. Obdobně se postupuje v případě, kdy nová hranice vychází z bodu vloženého do přímého úseku dosavadní hranice, jejíž lomové body nejsou označeny trvalým způsobem ani není tato hranice číselně vyjádřena.
Text se vztahuje pouze k napojení na vlastnickou hranici
Trvalým způsobem = hraničním znakem (§ 91 odst. 1 - mezník, hřeb, zabet. trubka, křížek na opracované ploše…) nebo jiným trvalým způsobem (§ 91 odst. 4 – zeď, obrubník…)
Body s kódem kvality 6-8 a zobrazení v analogové mapě

## Slide 7: § 81 odst. 3 - rozbor
V případě hranice, jejíž lomové body jsou označeny trvalým způsobem, ale není číselně vyjádřena, vyhotovitel geometrického plánu ověří soulad průběhu hranice s údaji katastru nemovitostí. Pokud tato hranice odpovídá v mezích přesnosti dosavadnímu geometrickému a polohovému určení, přičemž průběh hranice pohledově odpovídá jejímu zobrazení v katastrální mapě, vyhotovitel geometrického plánu prokazatelně vyrozumí vlastníka sousedního pozemku o vyhodnocení hranice jako identické a o záměru trvalého označení bodu napojení.
Soulad s údaji katastru znamená i s původním výsledkem zeměměřické činnosti. Ustanovení je kogentní, nedává možnost volit kk8 bez vyrozumívání, pokud je hranice shledána jako označená.
Vlastník děleného pozemku není vyrozumíván. Podobu GP může ovlivnit jinak, je účastníkem právního jednání dle listiny.
V případě napojení do lomového bodu dosavadní hranice se samozřejmě hranice nově neoznačuje a vlastník se vyrozumí jen o vyhodnocení hranice jako identické.

## Slide 8: § 81 odst. 3 - rozbor
Ve vyrozumění uvede lhůtu ne kratší než 15 dnů od odeslání vyrozumění, ve které vlastník může vyhotoviteli geometrického plánu doručit písemný nesouhlas s vyhodnocením hranice jako identické. V případě takového nesouhlasu se bod napojení označí dočasným způsobem.
Upraveno pro zasílání poštou. V případě osobního předání se samozřejmě lhůta počítá od data předání.
V případě elektronické komunikace je třeba sousednímu vlastníku nabízet zaručené způsoby komunikace (DS, potvrzení doručení e-mailu).

## Slide 9: § 81 odst. 3
V případě hranice mezi pozemky téhož vlastníka není vyrozumění zasíláno (vlastníka děleného pozemku netřeba vyrozumívat).
V případě nedoručení vyrozumění z důvodů neovlivnitelných vyhotovitelem GP (např. neznámý vlastník, neznámý pobyt, vrácená doručenka) nejsou podmínky pro „tichý souhlas“ splněny – postupuje se stejně, jako kdyby vlastník s průběhem hranice nesouhlasil.

## Slide 10: Varianty napojení hranice označená - číselná
Napojení do existujícího bodu
Napojení mezi existující body
kk3-5
kk3-5
kk3-5
kk3-5
Dosavadní postup není novelou dotčen.
Je-li lomový bod již v terénu označen mezníkem, vyznačuje značka 1.05 se černě.

## Slide 11: Varianty napojení hranice neoznačená - číselná
Napojení do existujícího bodu
Napojení mezi existující body
kk3-5
kk3-5
Dosavadní postup není novelou dotčen. Mezník součástí nové hranice – červeně.
Je-li lomový bod již v terénu označen mezníkem, vyznačuje značka 1.05 se černě.

## Slide 12: Varianty napojení hranice označená - nečíselná
Napojení do existujícího bodu
Napojení mezi existující body
Vždy přizpůsobení změny mapě [bod 16.26 KatV]. Hraniční znak vždy červeně (bod je předmětem zpřesnění).
kk3
kk3
kk3
kk3

## Slide 13: Varianty napojení hranice označená – nečíselná Nesouhlas vlastníka!
Napojení do existujícího bodu
Napojení mezi existující body
Vždy přizpůsobení změny mapě [bod 16.26 KatV]. Je-li lomový bod v terénu označen mezníkem, vyznačuje značka 1.05 se černě.
kk6-8
Kk6-8
kk6-8
Kk6-8

## Slide 14: Varianty napojení hranice neoznačená - nečíselná
Napojení do existujícího bodu
Napojení mezi existující body
Vždy vytyčení bodu napojení a vždy přizpůsobení změny mapě [bod 16.26 KatV].
V případě zpřesnění na podkladě vytyčení (souhlasné prohlášení) hraniční znak v GP červeně.
kk6-8
kk6-8

## Slide 15: Obsah vyrozumění
Obsah není předpisy stanoven, s ohledem na účel by mělo obsahovat minimálně:
  Popis účelu GP
  Označení pozemků
  Popis zjištěného označení hranice
  Možnost sdělení písemného nesouhlasu, lhůtu
  Kontaktní údaje
Vzor vyrozumění bude na webových stránkách ČÚZK

## Slide 16: Obsah vyrozumění
Vzor:

## Slide 17: Doručení vyrozumění
Prokazatelným způsobem!
Stejně jako u pozvánky k vytyčení použitá formulace přenáší důkazní povinnost na vyhotovitele GP.
Způsob je na volbě vyhotovitele GP. Doručení lze případně prokázat i přímo v ZPMZ, a to
  podpisem,
  kopií doručenek
  v části „údaje o seznámení vlastníků…“

## Slide 18: Dokumentace vyrozumění v ZPMZ
Vlastní vyrozumění není v ZPMZ povinně dokumentováno (zůstává sousednímu vlastníku).
Obsahem ZPMZ jsou údaje o seznámení vlastníků s průběhem a označením hranic pozemků, a to pod popisovým polem nebo jako samostatný soubor.
Aby mohl být ZPMZ považován za listinu dokládající zjištěný souhlas vlastníků, musí být v ZPMZ uvedeno
  kdo, kdy a jak byl vyrozuměn,
  zda v uvedené lhůtě doručil nebo nedoručil písemný nesouhlas.
Nejjednodušší pro praxi může být přiložit kopii vyrozumění (tisk konceptu).

## Slide 19: Dokumentace vyrozumění v ZPMZ
Pokud není v ZPMZ dle bodu 16.1 písm. g) přílohy KatV přiložena kopie písemného nesouhlasu, vyplývá z toho, že doručen nebyl.
Pokud je připojována kopie vyrozumění nebo kopie nesouhlasu sousedního vlastníka, jednodušší je zřejmě vyhotovit zvláštní soubor „sezvlast.pdf“.

## Slide 20: Kód kvality a způsob zobrazení do KM
Bod 16.26 přílohy KatV – přizpůsobení změny mapě
U bodů napojení se k souřadnicím obrazu uvede dosavadní kód kvality, nebo kód kvality určený podle navazujících kontrolních bodů. Je-li bod napojení označen v souladu s § 81 odst. 3 trvalým způsobem, uvede se kód kvality 3.
Změna se přizpůsobuje mapě – tedy souřadnice obrazu se ponechají dosavadní (existující bod) nebo se provede napojení vyrovnáním do spojnice navazujících kontrolních bodů (podle jejich obrazu).

## Slide 21: Lze zkrátit lhůtu pro nesouhlas?
Lhůtu poskytovanou vlastníku pro vyjádření nesouhlasu lze obejít jeho aktivním souhlasem.
V některých případech lze zřejmě řešit podpisem např. v údajích o seznámení pod předem připraveným popisovým polem, nelze ale vyloučit doručení písemného nesouhlasu ve stanovené lhůtě.
Pokud je třeba lhůtu „obejít“, pak jediný zaručený způsob je prostřednictvím souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků.

## Slide 22
Děkuji za pozornost!