## Slide 1: Vytyčování hranic pozemků po novele katastrální vyhlášky
Leoš Mazal
Odborný seminář k novele KatV v oblasti tvorby GP
Praha 25. 4. 2017

## Slide 2: Záměr úpravy KatV
cílem úpravy bylo výslovné vyjádření povinnosti využít údaje původních výsledků zeměměřických činností při vytyčování hranic pozemků
v důsledku digitalizace KM totiž vzrostl počet případů neodborného a zjednodušeného vytyčování kartometricky získaných souřadnic bez dohledání původních výsledků zeměměřických činností a bez transformace polohopisu mapy na zaměřené identické body a linie

## Slide 3: Podklady pro vytyčení
§ 87 novely KatV:
  je-li geometrické a polohové určení dáno jen zobrazením hranic v KM, ověří se jeho správnost podle původního výsledku zeměměřické činnosti
  stanovena povinnost využít údaje původních výsledků zeměměřických činností při vytyčení:
    určení vytyčovacích prvků z grafického operátu dřívější pozemkové evidence transformací na identické body a linie
    k určení vytyčovacích prvků se vždy využijí přímo měřené údaje z původního výsledku zeměměřické činnosti

## Slide 4: Zeměměřické činnosti v terénu
§ 88 novely KatV:
  odstavec 1 nezměněn: pro vytyčení se přednostně využije geometrický základ měření, z něhož byla hranice geometricky a polohově určena
  v odstavci 2 umožněno označení vytyčených lomových bodů hranic trvalým způsobem i pokud hranice v katastru doposud nebyla číselně vyjádřena a to v případě, že z protokolu o vytyčení nevyplyne nesouhlas přítomného vlastníka

## Slide 5: Součinnost s vlastníky při vytyčení
§ 89 novely KatV:
  stanoven minimální předstih doručení pozvánky k seznámení s vytyčenou hranicí (alespoň 7 dnů)
  byl doplněn povinný obsah této pozvánky
    o datum, čas a místo seznámení s výsledky vytyčení
    o upozornění, že v případě neúčasti na ústním jednání se lze k průběhu hranice písemně vyjádřit ve lhůtě 10 dnů po tomto jednání

## Slide 6: Dokumentace o vytyčení
bod 16.29 a 16.32 přílohy novely KatV:
  do protokolu opět doplněn podpis vlastníka z důvodu větší prokazatelnost jeho seznámení s výsledkem vytyčení
bod 16.32 přílohy KatV:
  nově musí protokol o vytyčení obsahovat popis vytyčovacích prací - minimálně způsob určení vytyčovacích prvků a údaje o použitých geodetických metodách, v případě rozdílného výsledku se skutečností v terénu resp. při nevyužití pův. výsledku obsahuje také odůvodnění tohoto rozporu či postupu

## Slide 7: Aplikace novely KatV v praxi
Vytyčování a dokumentace provedeno před účinností novely KatV:
  není třeba realizovat nové předávání hranic v terénu, dokumentace se běžným způsobem předá objednateli, dotčeným vlastníkům a následně katastrálnímu úřadu

## Slide 8: Aplikace novely KatV v praxi
Doručování pozvánky k seznámení s vytyčovanou hranicí:
  nelze aplikovat doručení fikcí podle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o správní řízení
  je třeba stanovit takový termín seznámení, aby měli dotčení vlastníci reálnou možnost se ho zúčastnit

## Slide 9: Aplikace novely KatV v praxi
Postup v případě, kdy všichni zúčastnění ústního jednání v terénu souhlasí s vytyčenou hranicí (a dostaví se všichni pozvaní):
  vytyčované lomové body musí být označeny trvalou stabilizací bez ohledu na kód kvality podrobného bodu
  kód kvality podrobného bodu plyne z dosavadního stavu a vytyčením nemůže být změněn (bez zpřesnění hranice)

## Slide 10: Aplikace novely KatV v praxi
Postup v případě, kdy některý ze zúčastněných ústního jednání v terénu nesouhlasí s vytyčenou hranicí:
  novelou KatV nezměněno, vytyčované lomové body se označí dočasným způsobem (bez ohledu na kód kvality podrobného bodu)

## Slide 11: Aplikace novely KatV v praxi
Postup v případě, kdy všichni zúčastnění ústního jednání v terénu souhlasí s vytyčenou hranicí a do 10-ti dnů po tomto jednání je doručen písemný nesouhlas vlastníka:
  vytyčované lomové body musí být označeny trvalou stabilizací bez ohledu na kód kvality podrobného bodu
  trvalá stabilizace v terénu zůstane, písemný nesouhlas musí být součástí předkládané dokumentace o vytyčení na KÚ

## Slide 12: Aplikace novely KatV v praxi
Postup v případě, kdy dojde k rozporu mezi původním zeměměřickým výsledkem a současnou polohou plotu, přičemž vlastníci tento plot jako vlastnickou hranici uznávají:
  pokud je poloha plotu v mezích přesnosti dosavadního geometrického a polohového určení těchto hranic, měl by být uznán a vytyčen jako hranice vlastnická
  vytyčovaným lomovým bodům se doplní souřadnice polohy a součástí protokolu o vytyčení musí být zdůvodnění tohoto rozporu resp. postupu

## Slide 13: Aplikace novely KatV v praxi
Vyznačování mapových značek hraničních znaků na vytyčovaných lomových bodech:
  v souladu s bodem 14.4.1.2 Návodu pro správu katastru nemovitostí se vyznačují do katastrální mapy, pokud není z kopie dokumentace vytyčení zřejmý nesouhlas některého z vlastníků
  v připracovaném dodatku Návodu je tento bod upravován tak, že hraniční znaky budou vyznačovány pouze na vytyčených lomových bodech s kódem kvality 3

## Slide 14: Ověřování dokumentace o vytyčení
dokumentace o vytyčení je podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví výsledkem zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu (stejně jako GP) a proto podle § 12 tohoto zákona musí být ověřena ÚOZI, že náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům (stejně jako další výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí)
dokumentace o vytyčení je tedy samostatným výsledkem zeměměřické činnosti a obecně tak má svou vlastní položku v evidenci ověřených výsledků zeměměřických činností
ověření ZPMZ, jehož přílohou je prostá kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemků, tak nelze považovat za ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemků, byť mohou být oba výsledky ověřovány pod stejným pořadovým číslem z evidence ověřených výsledků

## Slide 15: Ověřování dokumentace o vytyčení
je-li však dokumentace vyhotovována v souvislosti s tvorbou geometrického plánu, může se číslo z evidence a datum shodovat s GP a ZPMZ - viz výklad ČÚGK ke směrnici č. 4000/1975-22, která byla registrována v částce 28/1975 Sb.
shrnutí: dokumentaci o vytyčení a ZPMZ lze ověřit v jeden okamžik pod jedním číslem x pokud však nelze tyto samostatné (byť související) výsledky zeměměřických činností ověřit ve stejný den (což se stává zejména u vytyčování v souvislosti s geometrickým plánem, kde geometrický plán a tudíž i ZPMZ je ověřován s časovým odstupem od vytyčení), je třeba ověření dokumentace o vytyčení a ověření ZPMZ zaznamenat v evidenci ověřených výsledků zvlášť (v jiný den a pod samostatným číslem)

## Slide 16: Závěr
Děkuji za pozornost!
Ing. Leoš Mazal
leos.mazal@cuzk.cz