## Slide 1: RÚIAN předmět a způsob evidence
Jiří JINDŘICH

## Slide 2: Základní registry
Projekt základních registrů je v právním řádu ČR zakotven zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
  Registr obyvatel (ROB)
  Registr osob (ROS)
  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
  Registr práv a povinností (RPP)
Systém základních registrů byl spuštěn 1. 7. 2012.
V RÚIAN jsou vedeny závazné informace (referenční údaje) o územní identifikaci a o adresách.
V RÚIAN nejsou vedeny žádné osobní údaje.

## Slide 4: RÚIAN není katastr nemovitostí
https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/
https://vdp.cuzk.gov.cz/

## Slide 5: Předmět evidence
§ 31 zákona 111/2009 Sb.
  adresní místo
    takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu (§ 29 odst. 1, písm. d) ZZR)
  ulice nebo jiné veřejné prostranství (dle § 34 zákona o obcích)
    Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
  stavební objekt
    dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční,

## Slide 6: Předmět evidence
§ 2 zákona 256/2013 Sb., katastrální zákon
  budova (písm. l)
    budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
  drobná stavba (písm. m)
    drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

## Slide 7: Předmět evidence
 | Budova s čp/če | Budova bez čp/če
Katastr nemovitostí | Jen pokud splňuje § 2 písm. l) zákona 256/2013 Sb., katastrální zákon | Jen pokud splňuje § 2 písm. l) zákona 256/2013 Sb., katastrální zákon a není drobnou stavbou a není zobrazena jako další prvek polohopisu v katastrální mapě
RÚIAN | vždy | Jen pokud je předmětem evidence KN (tj. mají samostatnou parcelu)

## Slide 8: Způsoby evidence stavebních objektů a budov

## Slide 9: Stavební objekt
Var. 1 – budova na jedné parcele
RÚIAN - https://vdp.cuzk.gov.cz

## Slide 10: Stavební objekt
Var. 1 – budova na jedné parcele
Katastr nemovitostí - https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz

## Slide 11: Stavební objekt
Var. 2 – budova na více parcelách
RÚIAN - https://vdp.cuzk.gov.cz

## Slide 12: Stavební objekt
Var. 2 – budova na více parcelách
Katastr nemovitostí - https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz

## Slide 13: Stavební objekt
Var. 3 – vedlejší budova na parcele budovy hlavní
vedlejší stavba dle SZ
v KN vedlejší stavba, která je pouze zobrazená dle § 5 odst. 2 katastrální vyhlášky
V KN se neeviduje
V RÚIAN se neeviduje
Vedlejší stavby se ani neprojevuje v TEA budovy hlavní

## Slide 14: Stavební objekt
Var. 4 – budova, která není předmětem KN
RÚIAN - https://vdp.cuzk.gov.cz
číslovaná stavba v RÚIAN (čp/če)
stavbu nelze zobrazit v KN, tj. nelze na ni vyhotovit GP (např. podzemní stavba)
374/9, k.ú. Omlenice

## Slide 15: Stavební objekt
Var. 4 – budova, která není předmětem KN
Katastr nemovitostí - https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz
číslovaná stavba v RÚIAN (čp/če)
stavbu nelze zobrazit v KN, tj. nelze na ni vyhotovit GP (např. podzemní stavba)

## Slide 16: Stavební objekt
Var. 4 – budova, která není předmětem KN
Katastr nemovitostí - https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz
číslovaná stavba v RÚIAN (čp/če)
stavbu nelze zobrazit v KN, tj. nelze na ni vyhotovit GP (např. podzemní stavba)

## Slide 17
Připojte se na
slido.com
# 999 666
https://wall.sli.do/event/2q7dzF9QKCWAE5QHSiaKx3?section=98b9a84a-6f8c-4dfd-a393-ad99a33b9a8a&integration=shared-present-mode&utm_source=slidoadmin

## Slide 18: Děkuji za pozornost