## Slide 1: RÚIAN Nejčastější dotazy
Jiří JINDŘICH

## Slide 2: 1. Zápis přístavby
Jak zapíšu do ISÚI více pozemků u stavby, která je podle GP na čtyřech pozemcích?

## Slide 3: 1. Zápis přístavby
Jak zapíšu do ISÚI více pozemků u stavby, která je podle GP na čtyřech pozemcích?
Stavba bude v RÚIAN evidována na původní parcele, resp. na jedné z nich podle GP
Editor v ISÚI pouze upraví stávající SO:
  Technickoekonomické atributy (zast. pl., obestavěný prostor, způsob využití, … )
  Datum dokončení se upravuje jen v případě velmi zásadní rekonstrukce, nikoliv drobné přístavby

## Slide 4: 2. Nelze vyhledat budovu bez čp/če
V ISÚI nemohu do návrhu změny vložit stavbu bez čísla domovního. Nelze vyhledat.

## Slide 5: 3. Ověření zápisu v ISÚI
Jak si ověřím, po zplatnění NZ, že provedený zápis v ISÚI je provedený správně?
V Přehledu prvků v ISÚI (ihned):
1.
2.
3a.
4a.
4b.
3b.
Nečíslovaný stavební objekt
Číslovaný stavební objekt

## Slide 6: 3. Ověření zápisu v ISÚI
Jak si ověřím, po zplatnění NZ, že provedený zápis v ISÚI je provedený správně?
Ve VDP (do 30 minut):
https://vdp.cuzk.gov.cz/

## Slide 7: 3. Ověření zápisu v ISÚÍ
Jak si ověřím, po zplatnění NZ, že provedený zápis v ISÚI je provedený správně?
V Nahlížení do KN (v katastru nemovitostí)
https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/
  Po ohlášení vlastníka nebo
  Po provedení změn z reklamace ISÚI
  Cca do 30 dnů

## Slide 8: 4. Zrušený stavební objekt
Jak zjistím, že číslo domovní (stavební objekt) bylo vedeno v RÚIAN a kdy bylo zrušeno?

## Slide 9: 4. Zrušený stavební objekt
Jak zjistím, že číslo domovní (stavební objekt) bylo vedeno v RÚIAN a kdy byl zrušen?

## Slide 10: 4. Zrušený stavební objekt
Jak zjistím, že číslo domovní (stavební objekt) bylo vedeno v RÚIAN a kdy byl zrušen?

## Slide 11: 4. Zrušený stavební objekt
Jak zjistím, že číslo domovní (stavební objekt) bylo vedeno v RÚIAN a kdy byl zrušen?

## Slide 12: 5. Opakované přidělení čp/če
Mohu číslo domovní opakovaně přidělit SO? (např. novému SO na stejné parcele).
§ 31 odst. 5 zákona o obcích
Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.
ISÚI však opakovanému zápisu bránit nebude
Pokud bylo v minulosti čp/če už přiděleno, tedy v RÚIAN zapsáno, zobrazí se varování

## Slide 13: 6. Duplicitní stavební objekt
Jak zjistím (jak si ověřím), že na stavební parcele je vedeno několik SO (duplicita SO)?
Var A (vyhledáním SO ve VDP):
Nevhodné pro situace, pokud SO nemá parcelu

## Slide 14: 6. Duplicitní stavební objekt
Jak zjistím (jak si ověřím), že na stavební parcele je vedeno několik SO (duplicita SO)?
Var B (vyhledáním parcely v mapě):

## Slide 15: 6. Duplicitní stavební objekt
Jak zjistím (jak si ověřím), že na stavební parcele je vedeno několik SO (duplicita SO)?
Var B (vyhledáním parcely v mapě):
Nevhodné pro situace, pokud SO má DB chybný

## Slide 16: 7. Zrušení AM s pobytem
Mohu zrušit AM, u kterého je registrován pobyt (obyvatelé, právnická osoba, provozovna) při zrušení SO? Jak si registraci ověřím?
Pokud stavba v terénu skutečně neexistuje, není důvod aby byla evidována v RÚIAN, existence pobytu není v tomto směru podstatná a nemůže se jednat o důvod, proč AM nevymazat.
Varování ISUI typu „Na rušené adrese je aktuálně registrováno 1 obyvatel, 0 právnických“ je potřeba ignorovat.
Ověřit existenci pobytů lze i z Přehledu prvků – Vyhledání adresního místa – Detail adresního místa – Ověřit v registrech

## Slide 17: 7. Zrušení AM s pobytem
Mohu zrušit AM, u kterého je registrován pobyt (obyvatelé, právnická osoba, provozovna) při zrušení SO? Jak si registraci ověřím?
Pokud stavba v terénu skutečně neexistuje, není důvod aby byla evidována v RÚIAN, existence pobytu není v tomto směru podstatná a nemůže se jednat o důvod, proč k výmazu nedošlo.
Varování ISUI typu „Na rušené adrese je aktuálně registrováno 1 obyvatel, 0 právnických“ je potřeba ignorovat.
Ověřit existenci pobytů lze i z Přehledu prvků – Vyhledání adresního místa – Detail adresního místa – Ověřit v registrech

## Slide 18: 8. Pořadí zápisů ISÚI/ISKN
Kdy může být nejdříve zapsán SO do katastru nemovitostí a následně na novou parcelu do ISÚI?
Obecně platí, že stavbu lze do katastru nemovitostí zapsat dříve než do ISÚI pouze v případě, že jde o nečíslovanou stavbu a vlastník předloží katastrálnímu úřadu listiny ke způsobu využití stavebního objektu.
§ 31a odst. 7 zákona o obcích
K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

## Slide 19: 9. Zápis vedlejší stavby
Jak zapíšu do ISÚI stavbu podle GP, která je označena tečkou.
NEZAPISUJE SE

## Slide 20: 10. Stavba ve zkušebním provozu/předčasném užívání
Zapisuje se do RÚIAN stavba v předčasném užívání nebo ve zkušebním provozu ?
Podle § 29 odst. 1 písm. l) zákona č. 111/2009 Sb. se jako stavební objekt do RÚIAN zapisuje dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, … nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
Stavba ve zkušebním provozu nemá přiděleno čp/če a je nedokončená
Stavba v předčasném užívání nemůže mít přiděleno čp/če a je nedokončená
Stavba předčasném užívání a ve zkušebním provozu se v RÚIAN neeviduje.

## Slide 21
Připojte se na
slido.com
# 999 666
https://wall.sli.do/event/2q7dzF9QKCWAE5QHSiaKx3?section=98b9a84a-6f8c-4dfd-a393-ad99a33b9a8a&integration=shared-present-mode&utm_source=slidoadmin

## Slide 22: Děkuji za pozornost