## Slide 1: RÚIAN Aplikace pro opravy dat
Jiří JINDŘICH

## Slide 2: Aplikace pro opravy dat
https://kontrolyruian.cuzk.cz
Jde o jednu z forem zpochybnění dat ve smyslu § 4 odst. (4) zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb.
Slouží editorům jako upozornění na chyby v datech, v jejich územní působnosti, které nejsou zjistitelné běžnými prostředky ISÚI
Typy chyb
    z migrace
    z chybné editace editorů

## Slide 3: Aplikace pro opravy dat
https://kontrolyruian.cuzk.cz
Jde o jednu z forem zpochybnění dat ve smyslu § 4 odst. (4) zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb.
Slouží editorům pro upozornění na chyby v datech, v jejich územní působnosti, které nejsou zjistitelné běžnými prostředky ISÚI
Typy chyb
    z migrace
    z chybné editace editorů

## Slide 4: Chybějící definiční bod u SO/AM

## Slide 5: Chybějící definiční bod u SO/AM
Kontrola zobrazuje SO/AM bez DB
V primární řadě jde pouze o doplnění definičního bodu, můžou ale chybět i další atributy
  Parcela
  Způsob využití
Nápověda - https://isui.cuzk.gov.cz/help/topics/opravy-2.htm

## Slide 6: Chybějící definiční bod u SO/AM
Vyhledání chyb v obci
Existuje stavba ?
ANO
NE - SMAZAT v ISÚI
Je stavba povolená a dokončená a mám všechny podklady
ANO - Zapsat v ISÚI
NE – Vyzvat vlastníka k předložení podkladů
Podklady doloženy
Podklady nedoloženy
Příklad – Havířov - https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/50784455

## Slide 7: Chybějící parcela u SO

## Slide 8: Chybějící parcela u SO
Zobrazeny SO bez parcely, příp. s parcelou v minulosti
Nejčastější případ je pokud je původní parcela uvedená s příznakem [M] (minulost – zrušena)
https://vdp.cuzk.gov.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/5896941
Pokud průběžně řešíte reklamace, tyto chyby by se vám objevovat neměly
Nápověda - https://isui.cuzk.gov.cz/help/topics/opravy-5.htm

## Slide 9: Chybějící parcela u SO
Vyhledání chyb v obci
Existuje stavba ?
ANO
Je stavba vyznačená v KN ?
ANO - Zapsat parcelu v ISÚI podle KN
NE – je stavba očíslovaná ?
ANO – budova s čp/če, která se v KN neeviduje
ANO – budova s čp/če, která se v KN eviduje – výzva vlastníkovi
NE - SMAZAT v ISÚI
NE – budova bez čp/če
Příklad – Beroun - https://vdp.cuzk.gov.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/5896941
Zápis na pozemkovou parcelu dle KN

## Slide 10
Připojte se na
slido.com
# 999 666
https://wall.sli.do/event/2q7dzF9QKCWAE5QHSiaKx3?section=98b9a84a-6f8c-4dfd-a393-ad99a33b9a8a&integration=shared-present-mode&utm_source=slidoadmin

## Slide 11: Děkuji za pozornost